璧水发〔2021〕149号

重庆市璧山区水利局

关于重庆市璧山职业教育中心改扩建工程水土保持方案的批复

重庆市璧山职业教育中心：

你单位报送的《重庆市璧山职业教育中心改扩建工程水土保持方案报告书》已收悉，经我局审查，现批复如下：

一、该工程水土保持方案编制的目的意义明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件及资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和西南紫色土区水土流失一级防治标准。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。工程建设可能造成的土壤流失总量为2019t，新增土壤流失量为1472t。

三、水土流失防治责任范围及防治分区基本明确。其防治责任范围10.77hm2，划分为4个一级水土流失防治区，即一期完工防治区、二期完工防治区、三期待建防治区和未扰动防治区。

四、原则同意该工程水土保持防治方案，水土流失分区防治措施设计基本合理，将主体设计的水土保持工程一并纳入本工程水土流失防治体系，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系。本方案水土保持措施实施进度安排合理基本可行。

1．一期完工防治区

工程措施：雨水管网420m。

植物措施：景观绿化0.75hm2。

2．二期完工防治区

工程措施：雨水管网887m。

植物措施：景观绿化1.40hm2。

3．三期待建防治区

工程措施：雨水管网349m，表土剥离0.197万m3，表土回覆0.197万m3。

植物措施：景观绿化0.98hm2。

临时措施：临时彩条布覆盖2000m2，临时土袋拦挡287m，临时排水沟183m，临时沉砂池1座。

4．未扰动防治区

该区域为原校区部分，已实施水土保持措施。

五、原则同意该工程水土保持监测方案。水土保持监测方案基本可行，监测的范围、时段、内容、方法和频次基本合理。

六、经审核，该工程水土保持总投资722.67万元，其中主体已列水土保持投资673.53万元，方案新增水土保持投资49.14 万元。主体已列水土保持投资包括工程措施费47.53万元，植物措施费626万元。方案新增水土保持投资包括工程措施费7.66万元，监测措施费用16.70万元，临时措施费用10.27万元，独立费用11.73万元，基本预备费2.78万元，水土保持补偿费（免征）不计列。

七、你单位要继续做好水土保持方案的后续设计和管理工作，并严格遵守相关法律法规。在工程建设中要严格按照批准的方案按期完成各项水土保持措施，切实落实水土保持“三同时”制度。

八、在项目投产使用前，请你单位依据批复的水土保持方案及批复意见，组织水土保持设施验收，并向我局水土保持监督管理机构报备验收材料。

特此批复。

（此页无正文）

重庆市璧山区水利局

2021年7月21日

重庆市璧山区水利局办公室                 2021年7月21日印发